| Sessão 2 Falha de Motor à Descolagem v1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Objectivos:	Avaliar o comportamento da aeronave em caso de falha de um motor, bem como ensaiar os procedimentos de aterragem com tanques cheios.

Descrição:	Simulação de falha de um motor à partida de um voo de longo curso (destino inicial Moçambique). 280 passageiros a bordo, 29.000kg payload, 100T fuel.

Duração da sessão: ≈0h30min		Factor de escala para o logbook: x 4

Requisitos mínimos:

# Microsoft Flight Simulator 2002, 2000 ou 98;

- Airbus A340-300;

- Painel do Airbus A340-300;

- Cenário com o aeroporto de Lisboa (Necessário o Portugal 98 para o FS 98, recomendado o Portugal 2000 para o FS2000 ou FS2002, embora para estes não seja obrigatório);

- Cartas de Navegação de Lisboa;

- Flight Recorder e Visor2000 ou NAV23.

Condições iniciais:

| HORA DE | NÍVEL DE | VOO | CENÁRIO | COMBUSTÍVEL | METEOROLOGIA GLOBAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INÍCIO | REALISMO | ONLINE | DINÂMICO | CARREGADO | NUVENS | VENTO | TURBULÊNCIA |
| 15H00 UTC | Máximo | Não | Não | 100000kg (36765gal) | Clear | 15kt, 190º | Light |

Sequência da sessão:

| Nº | FASE DO VOO | ACTIVIDADE | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-Start | Posicionamento no Stand A17 em Lisboa | Com as Condições Iniciais verificadas |
| 2 | Pre-Start | Realização dos procedimentos de Pre-departure e Pre-start |  |
| 3 | Push & Start | Pushback, virado para Norte, e arranque dos motores |  |
| 4 | Taxi | Taxi para a pista 21, por A, R, S1, S2, S3, S4 |  |
| 5 | Line-up | Alinhamento com a pista |  |
| 6 | Line-up | Activação do Flight Recorder |  |
| 7 | Take Off | Descolagem |  |
| 8 | Climb | A 1500ft, desligar o motor nº 1 |  |
| 9 | Climb | Prosseguir em direcção a ESP VOR, subir para 10000ft |  |
| 10 | Climb | Após ESP VOR, seguir no QDM 235 ESP VOR até GANSU (39NM de ESP) |  |
| 11 | Holding | Em GANSU, efectuar 3 circuitos de espera a 10000ft e 220kt IAS | Simulação de largada de combustível. |
| 12 | Holding | Editar a opção FUEL do FS e alterar o valor do combustível carregado para 30000kg (11029gal) |  |
| 13 | Descent | Prosseguir directo a LIS VOR, descendo para 4000ft. |  |
| 14 | Approach | Prosseguir directo a LAR NDB |  |
| 15 | Approach | Em LAR NDB efectuar procedimento de inversão de sentido, com volta pela direita | Preparação para a aproximação ILS RWY21 |
| 16 | Final Approach | Interceptar o Localiser e o Glideslope para aproximação ILS |  |
| 17 | Landing | Aterragem na pista 21 e saída por M3 |  |
| 18 | Taxi | Desactivar o Flight Recorder |  |
| 19 | Taxi | Taxi até ao Stand A17, por M3, M2, M1, A |  |
| 20 | Shutdown | Efectuar os procedimentos de Shutdown e Park |  |
| 21 | Reporting | Preencher o relatório de Voo |  |
| 22 | Flight Analysis | Efectuar a análise ao voo, recorrendo ao Visor2000 ou NAV23 | Usar o ficheiro de dados gravado pelo Flight Recorder |
| 23 | Flight Analysis | Verificar os critérios de avaliação do voo |  |
| 24 | The End ! | Encerramento da sessão |  |

Critérios de avaliação:

| Nº | FASE DO VOO | PARÂMETRO | CRITÉRIO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Take Off | IAS | Vr e V2 próximos dos valores previstos | Aprox. Vr=150kt; V2=160kt IAS |
| 7 | Take Off | Gear Up | IAS < 250kt IAS |  |
| 9 | Climb | IAS | Sempre > V2+10 | Até aos 2000ft |
| 9 | Climb | Flaps | 1+F: IAS<215 | Não é possível verificar no Visor2000 |
| 9 | Climb | IAS | Inferior a 250kt IAS | Abaixo dos 10000ft |
| 11 | Holding | IAS | IAS ≈220kt IAS |  |
| 13 | Descent | IAS | < 250kt IAS |  |
| 13-16 | Approach | VS | < 2000ft/min a menos de 2000ft AGL < 1000ft/min a menos de 1000ft AGL | Em controlo manual, AP desligado. |
| 13 | Final Approach | Glideslope | Dentro dos limites ±5dots |  |
| 17 | Landing | IAS | < 170kt IAS |  |
| 17 | Landing | VS | < 400ft/min |  |
| 17 | Landing | Alinhamento | Próximo da Center Line | Pelo menos todas as rodas dentro da pista |
| --- | Todas | BA | < 60º |  |
| --- | Todas | IAS | > Stall speed | Stall nunca activado |
| --- | Todas | IAS | < Vmo | Overspeed nunca activado |

TAS - True Air Speed; IAS - Indicated Air Speed; BA - Bank Angle; VS  - Vertical Speed; Vmo - Maximum Operating Speed

carlos.neto@netcabo.pt